Приложение к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа от 24.02.2012 г. №2

Мероприятия

к инвестиционной программе «Развитие и модернизация объектов

водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа на 2008-2013г.г»

| № п/п | мероприятия | Источник фи-нансирования | Всего (млн. руб) | Планируемые объемы финансирования (млн.руб) | Обоснование стоимости | Эффект от выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |
|  |  |  |  | В пределах среднесрочного финансового плана на 2008-2010гг | Намерение на 2011-2013гг |  |  |
|  |  |  |  | В том числе по годам: | В том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | итого | 2008 | 2009 | 2010 | итого | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 Водоснабжение |
| 1.1 | Строительство повысительной насосной с накопительными резервуарами для улучшения водоснабжения нижней зоны машгородка в то числе: -проектные работы | Всего в т.ч ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект на стадии разработки | 1. Обеспечение надежного водоснабжения жителей нижней зоны машгородка: мкр. «Ж», кварталы 9,9-А,15,15-А, мкр. «И». 2.Решение проблем по подключению строящихся высотных домов в мкр. по ул.Полетаева, Б.Хмельницкого, в мкр.А,Е, ул.Олимпийской. 3. Перераспределение подачи воды на объекты, требующие бесперебойное водоснабжение, в случае выхода из строя одного из водоисточников. |
| 1.2 | Модернизация Атлянского водозабора(переход на обеззараживание гипохлоридом), в том числе: - проектные работы | Всего в т.ч ТП СП | 4,8 4,5 0,3 | 4,8 4,5 0,3 | 0,3 0,3 0,3 | 4,5 4,5 - | - - - | - | - | - | - | Проект на стадии разработки | 1.Позволит обезвредить химически опасный объект(хдораторную со складом хлора в объеме 3-х тонн), расположенного в близи массового пребывания людей (горнолыжный центр «Солнечная долина»). 2.Сократить расходы по соблюдению норм промбезопасности |
| 1.3 | Реконструкция ВН-4 (ул.Победы) Строительство резервуаров по ул.Солнечной Примечание: (новое строительство водонасосной станции на базе действующей ВН-4) | Всего В т.ч МБ ОБ | 100,0 | 50,0 11,0 39,0 | 10,75 0,75 10,0 | 17,0 5,0 12,0 | 22,25 5,25 17,0 | 50,0 50,0 |  |  |  | Проект на рассмотрении в Главгосэкспертизе | Проектом предусмотрено строительство 4-х накопительных резервуаров по 2000.м³. каждый, новой насосной с энергоэкономичным оборудованием, водовода Д=300мм по ул.Победы. 1.Позволит стабильное обеспечение водой жителей центральной части города(МЖК, кварталы 6,7,8,9,10, а также частного сектора от ул.Гвардейской до пер.Моторного. 2. Даст возможность для подключения новых жилых высотных домов в кВ.11 ул.Инструментальщиков-Романенко) 3. Позволит перевести водоснабжение частного сектора с зоны высокого давления (до 12атм) в низкое, снизит нагрузку на ВН-3 и аварийность на сетях |
| 1.4 | Строительство второй нитки водовода от Иремельского водохранилища до моста через железную дорогу, реконструкция НФС, в том числе: -1-ый этап: модернизация НФС; -2-ой этап: модернизация насосной 1-го подъема, строительство 2-ой нитки водовода от ВН-1 до НФС -3-ий этап: строительство 2-ой нитки водовода от НФС до моста через железную дорогу. | Всего в т.ч МБ ОБ ИН ТП | 850,0 783,1 9,5 57,4 166,5 270,5 413,0 | 197,1 20,0 161,0 - 16,1 166,5 30,6 - | 67,6 1,5 50,0 - 16,1 67,6 - - | 62,0 8,0 54,0 - - 47,0 15,0 - | 67,5 10,5 57,0 - - 51,9 15,6 - | 652,9 602,1 9,5 41,3 - 239,9 413,0 | - 20,8 | - 10,5 | 9,5 10,0 | Проект на рассмотрении в Главгосэкспертизе | Предусмотрено строительство второй нитки водовода Д=700мм, протяженностью 27км. 1. Позволит надежное обеспечение водоснабжением всех котельных города и ТЭЦ ММЗ, улучшение гидравлических параметров водоснабжения центральной и северной частей города, п.Строителей и п.Восточный 2. Полное исключение аварийных остановок водовода 3. Даст возможность подключения новых жилых домов в старой части города в районе пл.Революции , ул.60-лет Октября. 4. Обеспечит подачу воды в безводные районы старого города (частный сектор). |
| 1.5 | Вынос магистрального водовода с территории АЗ «Урал», в том числе: -проектные работы | Всего в т.ч ТП ИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект на стадии разработки | Планируется строительство водовода Д=400мм, протяженностью 3км. 1. Позволит увеличить пропускную способность сети на 400м³/ч в сторону машгородка, промзоны, пос.Строителей 2. Даст возможность для подключения новой котельной для теплоснабжения пос.Строителей, а также строящихся жилых домов в районе машгородка и п.Строителей 3. Обеспечит перераспределение подачи воды на объекты, требующие бесперебойное водоснабжение, в случае выхода из строя одного из водоисточников 4. Обеспечить надежность водоснабжения |
| 1.6 | Модернизация водонасосных города с установкой энергоэкономичного насосного оборудования: ВН-5, ВН-7 в том числе: -проектные работы | Всего в т.ч. МБ ОБ ИН ТП | 24,7 2,0 11,0 6,9 4,8 | 15,5 2,0 11,0 - 2,5 | 2,5 - - - 2,5 1,2 | 6,0 1,0 5,0 - - | 7,0 1,0 6,0 - - | 9,2 - - 6,9 2,3 | 9,2 - - 6,9 2,3 | - - - - - | - - - - - | Проект на стадии разработки | Данные мероприятия позволят снизить потребление энергоресурсов до 15% уменьшить аварийность на сетях за счет плавного пуска насосов, обеспечить водоснабжением жителей города и пригородных поселков: ВН-5 – п.Восточный; ВН-7 верхняя зона машгородка(мкр К,И,Л,Н,Е,кв.10,11-А,14); ВН-10 – п. п. Дачный ,Первомайский,Известковый; ВН-14 – п.Динамо; ВН-15 – насосная второго подъема от артскважин 16,18,19 для подачи воды в мкр.Н,Е, машгородка; ВН-17 – насосная второго подъема от скважины п.Динамо для подачи воды в данный поселок, ВН-6 – п.Строителей |
| 1.7 | Модернизация водонасосных города с установкой энергоэкономичного насосного оборудования: ВН-10, ВН-14 в том числе: -проектные работы | Всего в т.ч ТП ИН СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект на стадии разработки |  |
| 1.8 | Модернизация водонасосных города с установкой энергоэкономичного насосного оборудования: ВН-15, ВН-6, ВН-17 | Всего в т.ч ТП СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект на стадии разработки |  |
| 1.9 | Разработка месторождения и строительство «Водозабор Горбатый мост» | Всего в т.ч. ТП | 80,2 80,2 |  |  |  |  | 80,2 |  | 80,2 80,2 |  | Проект на рассмотрении в Главгосэкспертизе | Увеличение дополнительного забора воды в объеме 10,0 тыс.м3/сут. Возможность подключения дополнительных абонентов к системе водоснабжения. |
| 1.10 | Разработка месторождения и строительство водозабора «р.Куштумга» | Всего в т.ч. ТП | 46,1 46,1 |  |  |  |  | 46,1 |  | 46,1 46,1 |  | Проект на стадии разработки | Увеличение дополнительного забора воды в объеме 10,0 тыс.м3/сут. Возможность подключения дополнительных абонентов к системе водоснабжения. |
| 1.11 | Разработка месторождения и строительство водозабора «Скважины п.Северные печи | Всего в т.ч. ТП | 20,2 20,2 |  |  |  |  | 20,2 |  | 20,2 20,2 |  | Проект на стадии разработки | Увеличение дополнительного забора воды в объеме 3,0 тыс.м3/сут. Возможность подключения дополнительных абонентов к системе водоснабжения. |
|  | Итого: в том числе: МБ ОБ ТП ИН СП |  | 1126 | 267,4 33,0 211,023,1 - 0,3 | 81,15 2,25 60,0 18,6 - 0,3 | 89,5 14,0 71,0 4,5 - - | 96,75 16,75 80,0 | 858,6 |  |  |  |  |  |
| 2 Водоотведение |
| 2.1 | Модернизация канализационных насосных с установкой энергоэкономичного насосного оборудования: КНС-3, КНС-4, КНС-5 | Всего в т.ч. МБ ОБ | 80,0 5,0 75,0 | 80,0 5,0 75,0 | 20,0 - 20,0 | 27,0 2,0 25,0 | 33,0 3,0 30,0 |  |  |  |  | Проект на рассмотрении в Главгосэкспертизе | 1. Снижение потребления энергоресурсов до 20% за счет установки энергоэкономичного оборудования с частотным управлением; 2. Снижение аварийности на напорных коллекторах Д500-700мм, предотвращение сброса сточных вод(до2400м³/ч. При остановке одной КНС) на рельеф и в р.Миасс, улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города, улучшение экологии Миасс, Аргазинского и Шершневского водохранилищ, являющихся водоисточниками областного центра. 3. Увеличение пропускной способности: КНС-9,10 – на 50м³/ч; КНС-13 – на 150м³/ч; Что позволит подключение нового жилья |
| 2.2 | Модернизация канализационных насосных с установкой энергоэкономичного насосного оборудования: КНС-1, КНС-2 в том числе: -проектные работы | Всего в т.ч. МБ ОБ ТП ИН | 60,0 23,6 23,4 13,0 | 32,3 2,0 8,0 16,3 6,0 | - - - - - | 3,0 - - 3,0 - 3,0 | 29,3 2,0 8,0 13,3 6,0 |  |  |  |  | Проект на стадии разработки |  |
| 2.3 | Модернизация канализационных насосных с установкой энергоэкономичного насосного оборудования: КНС-9, КНС-10, КНС-13, КНС-16, КНС-17, КНС-19, КНС-20 | Всего в т.ч. ТП ИН | 60,0 42,0 18,0 | - - - | - - - | - - - | - - - |  |  |  |  | Проект на стадии разработки |  |
| 2.4 | Реконструкция очистных сооружений водоотведения в г. Миассе, (в т.ч. газоснабжение) -1-й этап: Строительство УФ обеззараживания, в том числе: -проектные работы; Модернизация песколовок, в том числе -проектные работы -2-ой этап: модернизация первичных и вторичных отстойников, в том числе: -проектные работы -3-ий этап: строительство станции обезвоживания и модернизация станции доочистки, в том числе: -проектные работы | Всего в т.ч. МБ ОБ ОБ СП | 550,0 21,0 63,0 30,0 207,0 250,0 | 205,5 25,0 49,5 110,0 21,0 63,0 30,0 | 52,7 5,0 10,7 30,0 7,0 20,7 2,0 30,0 0,2 2,0 2,0 | 69,4 10,0 17,4 35,0 7,0 42,3 24,1 3,0 3,0 3,0 | 83,4 10,0 21,4 45,0 7,0 58,4 25,0 3,0 | 122,5 222,0 |  |  |  | Заключение Главгосэкспертизы №535/2 От10.08.04 | 1. Обеспечит увеличение производительности очистных сооружений на 3,6тыс.м³/сут. 2. Строительство резервуаров – усреднителей позволит снизить пиковые нагрузки, обеспечить равномерный режим работы сооружений. 3. Строительство станции обезвоживания позволит в значительной степени уменьшить площади хранения опасных отходов(осадка), что положительно скажется на улучшение экологической обстановки окружающей среды. 4. Строительство станции УФ-обеззараживания позволит исключить опасный объект хлоратную. |
| 2.5 | Напорный канализационный коллектор в Южной части г. Миасса Примечание: (строительство нового коллектора без останова существующего) | Всего в т.ч. МБ ОБ ТП | 120,0 14,3 | 44,8 5,5 25,0 14,3 | 11,3 1,5 - 9,8 | 16,5 2,0 10,0 4,5 | 17,0 2,0 15,0 - | 75,2 75,2 |  |  |  | Проект на рассмотрении в Главгосэкспертизе | Предусмотренно строительство напорной части (Д=300-400мм) и самотечной (Д=500мм),общей протяженностью 4,5км. Позволит подключение новых строящихся объектов в старой части города за счет увеличения пропускной способности на 5тыс.м³/сутки, повышение экологической безопасности |
| 2.6 | Реконструкция напорного коллектора бытовой канализации (правая линия) Примечание: (строительство нового коллектора без остановки существующего) | Всего в т.ч. МБ ОБ | 55,0 | 55,0 7,5 47,5 | 17,0 2.0 15,0 | 18,5 2,5 16,0 | 19,5 3,0 16,5 |  |  |  |  | Заключение Главгосэкспертизы №446/2 От 06.06.2005 | Предусмотрено строительство второй линии коллектрора от КНС-5 в п.Тургояк до автодороги на г.Карабаш, протяженностью 3,8км.,Д=700мм. 1.Позволит улучшить надежность работы системы водоотведения и повышение экологической безопасности, поскольку будут прекращены аварийные сбросы сточных вод на рельеф. 2. Увеличение пропускной способности позволит подлючение новых объектов, как жилой, так и промышленной застройки в центральной части города, п.Первомайский. |
| 2.7 | Строительство напорного коллектора от КНС-2 до ФОС | Всего в т.ч. МБ ОБ | 250,0 | 17,0 7,0 10,0 | - - - | 5,0 5,0 - | 12,0 2,0 10,0 | 184,35 |  |  |  | Проект на стадии разработки | Предусмотрено строительство коллектора между машгородком и ФОС в 2 нитки Д=500мм. Каждая, протяжонностью 4 км. Увеличение пропускной способности на 1,25тыс.м³/час, позволит подключение нового жилья и промышленных объектов, а также обеспечит снижение засоров и повышение экологической безопасности |
| 2.8 | Строительство самотечного коллектора по ул. Б.Хмельницкого от ул. Ур. Добровольцев до КНС-2 | Всего в т.ч. МБ ОБ | 220,0 | 17,0 7,0 10,0 | - - - | 5,0 5,0 - | 12,0 2,0 10,0 |  |  |  |  | Проект на стадии разработки | Предусмотрено строительство самотечного коллектора от ул.Ур.Добровольцев до КНС-2 Д=1000мм.протяженностью 5 км. Увеличение пропускной способности на 1,25тыс.м³/час, позволит подключение нового жилья и промышленных объектов, а также |
| 2.9 | Вынос напорного коллектора в районе КНС-3 | Всего в т.ч. ТП ИН | 12,0 7,0 5,0 | 12,0 7,0 5,0 | 2,0 2,0 - | 10,0 5,0 5,0 | - - - |  |  |  |  | Проект на стадии разработки | Предусмотрено строительство коллектора Д=700мм. Протяженностью 0,5км., что обеспечит повышение надежности водоотведения, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения города, увеличение пропускной способности. |
| 2.10 | Строительство наружных сетей водоотведения. Строительство напорно-самотечного коллектора бытовых сточных вод с КНС | Всего в т.ч. ТП | 20,2 20,2 |  |  |  |  |  |  | 20,2 20,2 |  | Заключение Главгосэкспертизы № 913/2-260/09 от 02.11.09 | Предусмотрено строительство КНС , прокладка 1,2 км напорно-самотечного коллектора, что обеспечит повышение надежности водоотведения объектов п.Первомайского, позволит увеличить пропускную способность, даст возможность подключения дополнительных абонентов к системе водоотведения. |
| 2.11 | Строительство КНС-6 , расположенной в Южной части г.Миасса | Всего в т.ч. ТП | 7,85 7,85 |  |  |  |  |  |  | 7,85 7,85 |  | Заключение Главгосэкспертизы № 469 зл/2-103 А/08 от 30.12.08 | Обеспечение работы КНС в автоматическом режиме, энергоэкономичное оборудование, возможность проведения ремонтных работ без отключения работы КНС (переход на резервный насос). Повышение надежности водоотведения от объектов, повышение экологической безопасности. |
| 2.12 | Строительство КНС-8 , расположенной в Южной части г.Миасса | Всего в т.ч. ТП | 12,975 12,975 |  |  |  |  |  |  | 12,975 12,975 |  | Заключение Главгосэкспертизы № 468 зл/2-103 Б/08 от 30.12.08 | Обеспечение работы КНС в автоматическом режиме, энергоэкономичное оборудование, возможность проведения ремонтных работ без отключения работы КНС (переход на резервный насос). Повышение надежности водоотведения от объектов, повышение экологической безопасности. |
| 2.13 | Строительство КНС-15 , расположенной в пос.Первомайском г.Миасса | Всего в т.ч. ТП | 7,625 7,625 |  |  |  |  |  |  | 7,625 7,625 |  | Заключение Главгосэкспертизы № 470 зл/2-103 В/08 от 30.12.08 | Обеспечение работы КНС в автоматическом режиме, энергоэкономичное оборудование, возможность проведения ремонтных работ без отключения работы КНС (переход на резервный насос). Повышение надежности водоотведения от объектов, повышение экологической безопасности. |
| 2.14 | Строительство напорно-самотечного коллектора бытовых сточных вод с КНС пос.Лесной, г.Миасс Челябинской обл. | Всего в т.ч. ТП |  |  |  |  |  |  |  | 8,300 |  | Заключение Главгосэкспертизы №74-1-5-1326-11 От 05.12.11 | Обеспечение централизованной канализацией объектов строящегося поселка. Исключение возможных попаданий стоков на рельеф при переполнении выгребных ям, улучшение экологической обстановки. |
|  | ИТОГО: |  | 1407 | 463,6 | 103,0 | 154,4 | 206,2 | 943,4 |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 2533 | 731 | 184,15 | 243,9 | 302,95 | 1802 |  |  |  |  |

ТП- тариф на подключение; МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ИН - инвестиционная надбавка; СП – средства предприятия